КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИШКИНСКИЙ РАЙОН

ВОСХОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ВОСХОДСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от  28 августа  2013 года  №  153

с. Восход

Об утверждении схемы теплоснабжения

поселений Восходского сельсовета

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом Восходского сельсовета Мишкинского района, Восходская сельская Дума

РЕШИЛА:

- Утвердить схему теплоснабжения поселений Восходского сельсовета, согласно приложению к настоящему решению.

- Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Официальный вестник  Администрации Восходского  сельсовета».

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Восходской сельской Думы Белоусова С.В.

Председатель Восходской сельской Думы                                       С.В.Белоусов

Глава Восходского сельсовета                                                           Л.В.Козелло

|  | Приложение к решению Восходской сельской Думы от 28 августа 2013 года № 153 «Об утверждении схемы теплоснабжения поселений Восходского сельсовета» |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Восходского сельсовета Мишкинского района является: Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мишкинского района, схема территориального планирования Мишкинского района.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселений Восходского сельсовета  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II.  Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

III . Графическая часть

( - Схема теплоснабжения (приложения 1)

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Общие сведения о муниципальном образовании.

Восходский сельсовет входит в состав Мишкинского района Курганской области и является одним из 18 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселений Восходского сельсовета на 1 января 2013 года – 77 га.

В состав Восходского сельсовета входят 4 населенных пункта: с. Восход, д. Восточная, д. Сладкокарасинское, д. Щучье.

Административным центром поселения является с. Восход.

Численность населения Восходского сельского совета на 1 января 2013 года – 876 человек.

Территория Восходского сельсовета расположена в центре Мишкинского района Курганской области, представляет собой равнинную лесостепную полосу с незначительными колебаниями абсолютных отметок.

Поверхность территории сельсовета характеризуется слабоволнистым мало расчлененным рельефом, изрезанным замкнутыми чашеобразными западинами.

Поверхности террас ровные, частично заболоченные, изрезаны мелкими озерками.

Территория характеризуется континентальным климатом, который формируется под воздействием азиатского антициклона и южных циклонов, перемещающих с Черного и Каспийского морей. Летом в связи с прогревом подстилающей поверхности и значительным испарением возрастает роль конвекции.

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца +19.0○С. Самая низкая температура отмечается в январе, среднемесячная температура -17.7○С.

Абсолютный минимум температур - 49○С. Абсолютный максимум + 41○С.

Средняя дата первого заморозка отмечается 14 сентября, последнего – 23 мая.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 113 дней.

Продолжительность отопительного сезона составляет в среднем около  200 дней.

В марте максимальная высота снежного покрова достигает 29 см. Число дней со снежным покровом составляет 161 день.

Максимум относительной влажности приходится на декабрь – 82%, минимум наблюдается в мае – 59%.

Ветровой режим на  территории формируется под влиянием основных циклонов и антициклонов, стационирующих над Северной Атлантикой и над континентом Европы.

В целом за год преобладают ветры западных и юго-западных направлений, наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (IV-X), наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют ветры северо-восточных и восточных направлений.

Среднегодовая скорость ветра 3.2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в мае (4.0 м/с), наименьшие в августе (2.6 м/с).

2. Сведения о котельных по поселениям.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является теплоснабжающая организация – ООО «Энерготранз».

| № п/п | Наименование котельной | Местоположение | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Восход |
| 1 | Котельная школы и дома культуры | участок расположен примерно 75 м по направлению на юго-восток от ориентира здания школы, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Курганская область, Мишкинский район, с. Восход, ул. Садовая, д. 5 «в». | 0,21 | 80 |

Теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение) Восходского  сельсовета осуществляется:

- в частных и многоквартирных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова), горячее водоснабжение - от электроводонагревателей;

- в с. Восход отопление средней школы, дома культуры, администрации сельсовета, детской школы искусств осуществляется от школьной котельной (схема теплоснабжения – приложение 1), топливо – каменный уголь. Горячее водоснабжение – от электроводонагревателей.

3. Перспективное развитие сельских поселений.

Население Восходского сельсовета в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 1000 и 900 человек. Соответственно, сохраняется население в населенных пунктах Восход, Восточная, Сладкокарасинское. Население с. Восход составляет порядка 80% от численности всего населения Восходского сельского совета.

Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения в 28,50 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 46,00 кв.м/чел. на расчетный срок.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1), зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Село Восход имеет в настоящее время тепло -, водо-, и электрические системы инженерного обеспечения, деревни Восточная, Сладкокарасинское - электрические системы.

4.  Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах топлива.

Данные для расчета:

Электроэнергия – 1 КВт/ч стоит 5,8 руб.; 1 КВт/ч – 3,6 МДж тепла;
дрова - 3,900 КВт/кг, стоимость 1 кг. – 1,58 руб.;
уголь каменный - 5,800 КВт/кг, стоимость 1 кг. – 2,6 руб.;
природный газ - 10,000 КВт/м3, стоимость 1 м3 – 2,96 руб.

| Наименование топлива | Стоимость 1 МДж тепла, руб. |
| --- | --- |
| Электроэнергия | 1,42 |
| Дрова | 0,41 |
| Уголь каменный | 0,45 |
| Природный газ | 0,29 |

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

5. Перспективное теплоснабжение.

Существующая многоэтажная застройка и частные дома будут снабжаться по прежней схеме теплоснабжения – индивидуальное местное отопление. Объекты культуры и образования будут снабжаться по прежней схеме централизованно от котельной школы и дома культуры.

Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду её малой протяженности магистрали и доступности к ревизии и ремонту.

Трассировка и способ прокладки тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

Радиус эффективного теплоснабжения, выделен кругом на прилагаемой схеме (Раздел 3).